## Slide 1: ХӨРСНИЙ ХҮНД МЕТАЛЛЫН БОХИРДЛЫН ТАРХАЛТЫН СУДАЛГААГ ХИЙХ, БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ
ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн,
Хөрс судлалын салбарын дарга, Ө.Ганзориг

## Slide 2: Судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн баг, хамт олон
Грийн сервис ХХК, ШУА, ГГХ-ийн Хөрс судлалын салбарын эрхлэгч:
Ө.ГАНЗОРИГ Докторант
Ажиллагсад: Х.ЗОЛЖАРГАЛ Ph.D Хөрсний лабораторийн эрхлэгч
Ц.Рэнцэнханд Ph.D ШУА, Биологийн хүрээлэн
Г.ЭЛБЭГЗАЯА Докторант
Б.ЭНХБАЯР Докторант
Д.ИХБАЯР Докторант
Ц.ПҮРЭВДОРЖ Магистр
Ө.ЖАРГАЛБАЯР Бакалавр
Улаанбаатар хотын 7 дүүргийн хэмжээнд 110 хөрсний хяналт мониторингийн цэг.
Мэдээллийг гадаргаас 10 сарын 11-ээс 10 сарын 26 хүртэлх хугацаанд цуглууллаа.

## Slide 3
Үзүүлэлт |  | Аргазүй | Стандарт
Дээж бэлтгэх, хатаах |  | Хуурай аргын нөхцөлд | MNS 3310:1991
Дээж шигших |  | 2 мм | 
pH |  | Хөрс: ус (1:2.5), pH метр | ISO 10390-2001
Хөрсний давсжилт |  | EC метр | 
Карбонат ( CaCO3) |  | CaCO3 хэмжигч | MNS 3310:1991
Фосфор (P2O3) |  | Спектрометрийн арга | 
Кали (К20) |  |  | 
Органикийн агууламж |  | Тюрины, Бихроматын исэлдэлт | 
Ширхгийн бүрэлдэхүүн |  | Качинскийн арга | 
Хүнд металл |  | Индукцийн холбоост плазмын оптик цацаргалтын спектрометрийн арга | ISO 11466: 2007
Нянгийн бохирдол |  | Колититр, Перфрингс таньц ба бусад | MNS 3279:2019.
Судалгааны ажлын аргазүй, шинжилгээ
Хэмжилтийн цэгт дугтуйн аргаар буюу 5:5 м хүртэл зайтай 4-н цэг сонгон
Хээрийн дээжлэлт
Лабораторийн
шинжилгээ
Өмнөх шинжилгээ
2022 онд
Хүнд металл: 5 элемент, AAS
Шинжилгээний арга зүй уламжлалт-Оросын
Хүнд металл: 33 элемент
Шинжилгээний арга зүй олон улсын
Дээж авалт стандартын дагуу
2024 онд

## Slide 5: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
Үзүүлэлтийн нэр | Дээжийн тоо | Дундаж | Хамгийн бага | Хамгийн өндөр | Стандарт хазайлт
Ялзмагийн агууламж, % | 114 | 2.36 | 0.08 | 20.36 | 3.17
1. Органик бодисын агууламж - Ургамлын гол хоол тэжээл
Маш бага агууламжтай-26%
Бага агууламжтай 42%
Дунджаас өндөр агууламжтай 32%
68%

## Slide 7: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
2. Карбонат
3. Давсжилт
-Ургамал ургахад сөргөөр нөлөөлдөг
Улаанбаатар хотын мониторинг цэгүүдийн 52 цэгт карбонат, их, дунд, бага агууламжтай илэрлээ
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 45 цэгт багаас маш өндөр давсжилттай.

## Slide 9: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
4. Урвалын орчин - Хөрсний шинж чанарын өөрчлөлтийн толь
60%
Улаанбаатар хотын мониторинг цэгүүдийн хөрсний урвалын орчин 7.34 буюу саармагаас 9.44 буюу хэт шүлтлэг урвалын орчинтой байна
Хүчтэй
Хэт шүлтлэг
Ойт хээр, хээр, нугын хөрсний урвалын орчин хүчиллэгдүү эсвэл саармаг шинжтэй.

## Slide 11: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
5. Хөрсний хүнд металлын бохирдол
Кобальт (Co), Ванадий (V), Никель (Ni), Цагаан тугалга (Sn)
Бохирдолгүй:
Хүнцэл (As) - 85%
Цайр (Zn) – 28 %
Хар тугалга (Pb) - 9.1%
Бохирдолтой:
Элементийн нэр / мэдээлэл | As | Cd | Co | Cr | Cu | Mo | Ni | Pb | Sn | Sr | V | Zn
Улаанбаатар хотын дундаж | 50 | 1 | 10 | 26 | 27 | 8 | 15 | 27 | 24 | 300 | 60 | 101
Стандартын хүлцэх агууламжаас давсан % | 84.5 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 28.2
Байгалийн хөрсний дунджаас өндөр % | 99.1 | 0.9 | 35 | 18 | 17 | 0.0 | 15 | 23 | 0.0 | 98.2 | 44 | 65.5
Зэс (Cu) - 85%
Молибден (Mo) – 2.7 %
Хром (Cr) - 1.8%

## Slide 14: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
6. Баянгол дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn), Хар тугалга (Pb), Зэс (Cu)

## Slide 15: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
7. Баянзүрх дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn), Хар тугалга (Pb), Зэс (Cu)

## Slide 16: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
8. Сүхбаатар дүүрэг
Хүнцэл (As), Cтронций (Sr)

## Slide 17: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
9. Чингэлтэй дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn), Хар тугалга (Pb), Зэс (Cu)
Зэс (Cu) - 85%
Молибден (Mo) – 2.7 %
Хром (Cr) - 1.8%

## Slide 18: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
10. Чингэлтэй дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn)

## Slide 19: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
11. Налайх дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn)

## Slide 20: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
12. Хан-уул дүүрэг
Хүнцэл (As), Цайр (Zn), Хар тугалга (Pb), Хром (Cr)

## Slide 21: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
Хүнцэл (As), Цайр (Zn)
13. Сонгинохайрхан дүүрэг

## Slide 22: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
14. Хөрсний нянгийн бохирдол
Нянгийн бохирдлын дээжлэлтийг харьцангуй сүүлд эхэлсэн буюу агаарын хэм 0 хэмд ойр үед
Бага бохирдолтой - 48%
Дунд бохирдолт – 16 %
Өндөр бохирдолтой - 0.0%
Гэдэсний савханцар нян: 36%-д илрээгүй
Агааргүйтэн нян: 68%-д илрээгүй
Бага бохирдолтой - 19%
Дунд бохирдолт – 12 %
Өндөр бохирдолтой - 1.0%

## Slide 23: Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын тойм
Хөрсний фракцын шинжилгээний дүн
Хөрсний хүнд металлын фракцын шинжилгээний аргыг нэвтрүүлсэн.
Хөдөлгөөнт
Хөдөлгөөнт биш
Хөдөлгөөнт фракц 50% дээш хувийг эзэлж байна. Cr, Cu, Mn, Sr, Zn, Co, As, Cd, Pb
Шинэлэг аргазүй: Хан-уул дүүрэг
Үлдэгдэл фракц 50% дээш хувийг эзэлж байна. Cr, Cu, Mn, Sr, Zn, Co, As
Шинэлэг аргазүй: Налайх дүүрэг
Хартугалга (Pb) нь нийт агууламжийн 85% хөдөлгөөнт хэлбэрт
Кадми (Cd) 75% хөдөлгөөнт хэлбэрт тус тус эзэлж байна.

## Slide 24
Phytoremediation технологи ашиглан хөрсний хүнд металлын бохирдлыг бууруулах
Chart: Гич
 | 16.3123 | 83.6877
Chart: Рапс
 | 20.9336 | 79.0664
Chart: Халгай
 | 8.8452 | 91.1548
Cr
Харгиа
Chart: Гич
 | 7.947 | 92.053
Chart: Рапс
 | 6.2638 | 93.7362
Chart: Багваахай
 | 9.516 | 90.484
Chart: Наранцэцэг
 | 36.014 | 63.986
Pb
үйлдвэр
Хөрсний бохирдлыг бууруулах санал, зөвлөмж, аргазүй

## Slide 25
Хөрсийг хатаах болон нүүлгэн шилжүүлэх
Хөрсний бохирдлыг бууруулах санал, зөвлөмж, аргазүй
Хөрсийг хатаах | Нүүлгэн шилжүүлэх
Хромоор бохирдсон хөрсийг энэ аргаар нөхөн сэргээх боломжгүй байдаг. | Бусад физик нөхөн сэргээлтийн аргуудтай харьцуулбал харьцангуй өртөг өндөртэй.
Хөрс бүрэн сийрэгжиж хатах, эргээд нөхөн сэргэж хэвийн байдалт ортлоо удаан хугацааны ажиллагаа, цаг хугацаа шаардана | Өндөр бохирдолтой хөрсийг тээвэрлэх явцад асгарах, тоосонцроор хийсэх, эрүүл байгаль орчин, хүн амыг хордуулах аюултай.
Зарим онцгой тохиолдолд нэмэлт хатаах төхөөрөмж, цахилгаан эх үүсгэвэр шаардагдана. | Цэвэрлэх байгууламжид оруулах болон газрын гүнд булшлах аль аль арга нь цаг хугацаа, ур чадвар, хөрөнгө мөнгө их шаарддаг.
Хөрсний чийгийн горим алдагдаж, шим тэжээлт чанар, амьд организмуудын алдралд хүргэнэ. | Тухайн хөрсөнд байсан амьд организм, шим тэжээлт бодисууд алдагдана.
Бохирдсон хөрсийг зөөж тээвэрлэн эрүүл хөрсөөр нөхөн сэргээх нь их хэмжээгээр бохирдсон, бага газар нутагт хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой байдаг.

## Slide 26
Шохой хэрэглэх (pH тохируулах)
Хөрсний бохирдлыг бууруулах санал, зөвлөмж, аргазүй
Шохой хэрэглэх нь хөрсний хүнд металлын бохирдлыг бууруулахад үр дүнтэй бөгөөд хялбар арга юм. Энэ арга нь хүнд металлын хөдөлгөөнт байдлыг саармагжуулж, хөрснөөс ургамалд дамжихыг багасгадаг
Хүнд металлын бохирдлын хор хөнөөлийг багасгана.
Хөрсний үржил шимийг сайжруулна.
Ургамлын өсөлт, ургац нэмэгдүүлнэ.
Энгийн бөгөөд зардал багатай арга.
Давуу тал

## Slide 27
Лабораторийн аргазүйн талаар
Цаашид хийгдэх ажлууд, санал
Хөрс судлалын салбараас хөрсний агрохими, ус-физикийн шинжилгээг 2000 оноос Олон улсын аргазүйгээр хийж ирсэн.
Хөрсний шинжилгээний аргазүй:
    Нүүрстөрөгч тодорхойлох
    Хөрсний ширхгийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох
    Органик биш нүүрстөрөгч тодорхойлох
    Хөдөлгөөнт элементүүд гэх мэт
    Хүнд элементийн шинжилгээг олон үзүүлэлтээр
1 мм-Уламжлалт арга(Оросын арга)
2 мм- Олон улсын арга (Гурвалжингийн арга)

## Slide 28
Хөрсний мониторингийн сүлжээ
Цаашид хийгдэх ажлууд
Улаанбаатар хөрсний хэмжилтийн цэгийн тоог нэмэгдүүлэх
480 мянга орчим нэгж талбар, жилд дунджаар
2024 оны байдлаар 15,000 орчим мянга захиалгат хянан баталгаа хийсэн байна.
Хөрсний мониторинг хийхэд ашиглагддаг технологиуд:
  Сансрын зураглал: Хөрсний гадаргуугийн өөрчлөлтийг алсаас хянах.
  GPS болон GIS систем: Хөрсний мониторингийн байршлыг нарийвчлан тогтоох.
  Дижитал мэдрэгчүүд: Хөрсний чийг, температур, рН, давсжилт, лабораторийн шинжилгээ.
  Дрон ашиглалт: Талбайн хөрсний байдалд агаарын хяналт хийх.
Мониторинг цэг

## Slide 29
Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа